## Slide 1: 第4章 指令系统
4.1 指令系统的发展与性能要求
4.2 指令格式
4.3 操作数类型
4.4 指令和数据的寻址方式
4.5 典型指令
4.6 ARM汇编语言
返回

## Slide 2: 4.1 指令系统的发展与性能要求
4.1.1 指令系统的发展
4.1.2 指令系统的性能要求
4.1.3 低级语言与硬件结构的关系

## Slide 3: 4.1.1 指令系统的发展
指令系统基本概念
指令：就是要计算机执行某种操作的命令。从计算机组成的层次结构来说，计算机的指令有微指令、机器指令和宏指令之分。
  微指令是微程序级的命令，它属于硬件；
  宏指令：由若干条机器指令组成的软件指令，它属于软件；
  机器指令：介于微指令与宏指令之间，通常简称为指令，每一条指令可完成一个独立的算术运算或逻辑运算操作。
本章所讨论的指令，是机器指令。
一台计算机中所有机器指令的集合，称为这台计算机的指令系统（指令集）。
  指令系统是表征一台计算机性能的重要因素，它的格式与功能不仅直接影响到机器的硬件结构，而且也直接影响到系统软件，影响到机器的适用范围

## Slide 4: 4.1.1 指令系统的发展
发展情况
  复杂指令系统计算机，简称CISC。但是如此庞大的指令系统不但使计算机的研制周期变长，难以保证正确性，不易调试维护，而且由于采用了大量使用频率很低的复杂指令而造成硬件资源浪费。
  精简指令系统计算机：简称RISC，人们又提出了便于VLSI技术实现的精简指令系统计算机。
Notes: Complex/Reduced Instruction Set Computing

## Slide 5: 4.1.2 指令系统的性能要求
完备性：完备性是指用汇编语言编写各种程序时，指令系统直接提供的指令足够使用，而不必用软件来实现。完备性要求指令系统丰富、功能齐全、使用方便。一台计算机中最基本、必不可少的指令是不多的。许多指令可用最基本的指令编程来实现。例如，乘除运算指令、浮点运算指令可直接用硬件来实现，也可用基本指令编写的程序来实现。采用硬件指令的目的是提高程序执行速度，便于用户编写程序。
有效性：有效性是指利用该指令系统所编写的程序能够高效率地运行。高效率主要表现在程序占据存储空间小、执行速度快。一般来说，一个功能更强、更完善的指令系统，必定有更好的有效性。

## Slide 6: 4.1.2 指令系统的性能要求
规整性：规整性包括指令系统的对称性、匀齐性、指令格式和数据格式的一致性。
  对称性是指：在指令系统中所有的寄存器和存储器单元都可同等对待，所有的指令都可使用各种寻址方式；
  匀齐性是指：一种操作性质的指令可以支持各种数据类型，如算术运算指令可支持字节、字、双字整数的运算，十进制数运算和单、双精度浮点数运算等；
  指令格式和数据格式的一致性是指：指令长度和数据长度有一定的关系，以方便处理和存取。例如指令长度和数据长度通常是字节长度的整数倍。
兼容性：系列机各机种之间具有相同的基本结构和共同的基本指令集，因而指令系统是兼容的，即各机种上基本软件可以通用。但由于不同机种推出的时间不同，在结构和性能上有差异，做到所有软件都完全兼容是不可能的，只能做到“向上兼容”，即低档机上运行的软件可以在高档机上运行。

## Slide 7: 4.1.3 低级语言与硬件结构的关系
低级语言与高级语言关系
比较内容
高级语言
低级语言
1
对程序员的训练要求
(1)通用算法
(2)语言规则
(3)硬件知识
有
较少
不要
有
较多
要
2
对机器独立的程度
独立
不独立
3
编制程序的难易程度
易
难
4
编制程序所需时间
短
较长
5
程序执行时间
较长
短
6
编译过程中对计算机资源的要求
多
少
Notes: 低级语言：机器语言和汇编
高级语言：Fortran、C等

## Slide 8: 4.2 指令格式
4.2.1 操作码
4.2.2 地址码
4.2.3 指令字长度
4.2.4 指令助记符
4.2.5 指令格式举例
指令格式包括两个方面：
操作码字段OP
地址码字段A

## Slide 9: 4.2.1 操作码
设计计算机时，对指令系统的每一条指令都要规定一个操作码。指令的操作码OP表示该指令应进行什么性质的操作，如进行加法、减法、乘法、除法、取数、存数等等。不同的指令用操作码字段的不同编码来表示，每一种编码代表一种指令。
组成操作码字段的位数一般取决于计算机指令系统的规模。较大的指令系统就需要更多的位数来表示每条特定的指令。
  等长（指令规整，译码简单）
    例如IBM 370机，该机字长32位，16个通用寄存器R0～R15，共有183条指令；指令的长度可以分为16位、32位和48位等几种，所有指令的操作码都是8位固定长度。
    固定长度编码的主要缺点是：信息的冗余极大，使程序的总长度增加。

## Slide 10: 4.2.2 地址码
根据一条指令中有几个操作数地址，可将该指令称为几操作数指令或几地址指令。
  三地址指令
  二地址指令
  单地址指令
  零地址指令
操作码（4位）Ａ1（6位）
操作码（4位）Ａ1（6位） Ａ2（6位）
操作码（4位）Ａ1（6位） Ａ2（6位）
操作码
A3（6位）

## Slide 11: 4.2.2 地址码
三地址指令
  指令格式如下：
  操作码op 第一操作数A1 第二操作数A2 结果A3
  功能描述：
  (A1) op(A2)→A3
  (PC) +1→PC
  这种格式指令长度比较长，所以只在字长较长的大、中型机中使用，而小型、微型机中很少使用。
op
A3
A2
A1

## Slide 12: 4.2.2 地址码
二地址指令
  其格式如下：
  操作码op第一操作数A1第二操作数A2
  功能描述：
  (A1) op(A2)→A1
  (PC)+1→PC
  二地址指令在计算机中得到了广泛的应用，但是在使用时有一点必须注意：指令执行之后，A1中原存的内容已经被新的运算结果替换了。
op
A2
A1

## Slide 13: 4.2.2 地址码
  二地址指令根据两个操作数的物理位置分为：
    SS 存储器-存储器类型
    RS 寄存器-存储器类型
    RR 寄存器-寄存器类型
越来越慢
op
S
S
op
S
R
op
R
R

## Slide 14: 4.2.2 地址码
一地址指令
  指令格式为：
  操作码op 第一操作数A1
  功能描述：
  (AC) op(A1) →A1
  (PC)+1→PC
  单操作数运算指令，如“+1”、“-1”、“求反”
  指令中给出一个源操作数的地址，另一个隐藏
  以运算器中累加寄存器AC中的数据为隐含的被操作数。
op
A1

## Slide 15: 4.2.2 地址码
零地址指令
  其格式为：
  操作码op
  “停机”、“空操作”、“清除”等控制类指令。
op

## Slide 16: 4.2.3 指令字长度
概念
  指令字长度（一个指令字包含二进制代码的位数）
  机器字长：计算机能直接处理的二进制数据的位数。
  单字长指令
  半字长指令
  双字长指令
多字长指令的优缺点
  优点提供足够的地址位来解决访问内存任何单元的寻址问题 ；
  缺点必须两次或多次访问内存以取出一整条指令，降低了CPU的运算速度，又占用了更多的存储空间。
指令系统中指令采用等长指令的优点：各种指令字长度是相等的，指令字结构简单，且指令字长度是不变的 ；
采用非等长指令的的优点：各种指令字长度随指令功能而异，结构灵活，能充分利用指令长度，但指令的控制较复杂 。

## Slide 17: 4.2.4 指令助记符
由于硬件只能识别1和0，所以采用二进制操作码是必要的，但是我们用二进制来书写程序却非常麻烦。
为了便于书写和阅读程序，每条指令通常用3个或4个英文缩写字母来表示。这种缩写码叫做指令助记符
  用3～4个英文字母来表示操作码，一般为英文缩写
  不同的计算机系统，规定不一样
  必须用汇编语言翻译成二进制代码

## Slide 18: 4.2.4 指令助记符

## Slide 19: 4.2.5 指令格式举例
8位微型计算机的指令格式
  如8088，字长8位，指令结构可变
  包括单字长指令、双字长指令和三字长指令
  操作码长度固定

## Slide 20: 4.2.5 指令格式举例
MIPS R4000指令格式
RISC计算机系统，32位字长，32个通用寄存器。 R型（寄存器）指令：
I型（立即数）指令：
R型指令：
rs：第1个源操作数寄存器
rt：第2个源操作数寄存器
rd：目的数寄存器
shamt：移位码，用于移位指令。
funct：函数码，指定R型指令的特定操作。
I型指令：
16位地址字段提供取字指令、存字指令访问存储器的基值地址码（也称位移量）。

## Slide 21: 4.2.5 指令格式举例：ARM指令格式
（Note）
ARM是什么架构？
Notes: Advanced RISC Machine, base在UK剑桥，16年被软银收购，嵌入式/移动设备的主流架构

## Slide 22: 4.2.5 指令格式举例
Pentium指令格式
Pentium 机的指令字长度是可变的：从 1B 到 12B，1B 表示 1 字节。指令格式如下所示。这种非固定长度的指令格式是典型的 CISC 结构特征。之所以如此，一是为了与它的前身80486 保持兼容，二是希望能给编译程序写作者以更多灵活的编程支持。
指令本身由操作码字段、Mod-R/M 字段、SIB 字段、位移量字段、立即数字段组成。除操作码字段外，其他四个字段都是可选字段(不选时取 0 字节)。
Mod-R/M 字段规定了存储器操作数的寻址方式，给出了寄存器操作数的寄存器地址号。除少数预先规定寻址方式的指令外，绝大多数指令都包含这个字段。
SIB 字段由比例系数 S、变址寄存器号 I、基址寄存器号 B 组成。利用该字段，可和Mod-R/M 字段一起，对操作数来源进行完整的说明。显然，Pentium 采用 RS 型指令，指令格式中只有一个存储器操作数。

## Slide 23
1. 将下面C语句翻译成ARM汇编语言代码。
C赋值语句是：
f=(g+h)-(i+j)
假设变量f，g，h，i，j分别放在寄存器r0,r1，
r2，r3，r4中。
（假设g+h的求和结果暂存在寄存器r5，i+j的求和结果暂存在寄存器r6）

## Slide 24
1. 将下面C语句翻译成汇编语言代码。
C赋值语句是：
f=(g+h)-(i+j)
假设变量g，h，i，j分别放在寄存器r0,r1，
r2，r3，结果f放在r4中。
（假设g+h的求和结果暂存在寄存器r5，i+j的求和结果暂存在寄存器r6）
ADD r5,r0,r1
ADD r6,r2,r3
SUB r4,r5,r6
Notes: Op 目标 源1 源2

## Slide 25
【例 4.4】 MIPS R4000 汇编语言中，寄存器＄s0～＄s7 对应寄存器号为 16～23(十进制)，寄存器＄t0～＄t7 对应的寄存器号为 8～15。表 4.5 列出了 2 条 R 型指令(add、sub)、2 条 I 型指令(iw、sw)的汇编语言表示。请将 4 条汇编语言手工翻译成对应的机器语言(十进制数)表示。

## Slide 26
【例 4.4】 MIPS R4000 汇编语言中，寄存器＄s0～＄s7 对应寄存器号为 16～23(十进制)，寄存器＄t0～＄t7 对应的寄存器号为 8～15。表 4.5 列出了 2 条 R 型指令(add、sub)、2 条 I 型指令(iw、sw)的汇编语言表示。请将 4 条汇编语言手工翻译成对应的机器语言(十进制数)表示。

## Slide 27: 4.3 操作数类型
4.3.1 一般的数据类型
4.3.2 Pentium数据类型
4.3.3 Power PC数据类型

## Slide 28: 4.3.1 一般的数据类型
  地址数据:地址实际上也是一种形式的数据。
  数值数据:计算机中普遍使用的三种类型
    定点整数或定点小数
    浮点数
    压缩十进制数，1字节=2位BCD码。
  字符数据:文本数据或字符串，目前广泛使用ASCII码。
  逻辑数据:一个单元中有几位二进制bit项组成，每个bit的值可以是1或0。当数据以这种方式看待时，称为逻辑性数据。
Notes: BCD=Binary-Coded Decimal，4位表示1个十进制数

## Slide 29: 4.3.2 Pentium数据类型
  常规
  整数
  序数
  未压缩的BCD 压缩的BCD 近指针 位串 字符串 浮点数

## Slide 30: 4.3.3 Power PC数据类型
  (1)无符号字节： 用于逻辑和整数算术运算。它由存储器取出装入通用寄存器时，寄存器左端以 0 填充。
  (2)无符号半字： 同无符号字节，只是一个 16 位的量。
  (3)有符号半字： 用于 16 位算术运算。由存储器取出装入通用寄存器时，要进行符号位扩展，即所有空出位用符号位填充。
  (4)无符号字： 用于 32 位逻辑运算，或作为地址指针。
  (5)有符号字： 用于 32 位算术运算。
  (6)无符号双字： 用作 64 位地址指针。
  (7)字节串： 可从 0 到 128 字节长。
  (8)浮点数： 支持 IEEE 754 中定义的单、双精度浮点数据类型。

## Slide 31: 4.4 指令和数据的寻址方式
  4.4.1 指令的寻址方式
  4.4.2 操作数基本寻址方式
  4.4.3 寻址方式举例

## Slide 32: 4.4 指令和数据的寻址方式
  指令或数据的地址：即指令或数据存放在存储器中，所在存储单元的编号。
  寻址：即确定指令或数据的地址。
  形式地址：在一条指令中所给出的数据的地址。但往往不是存储单元的编号，不能直接用来访问主存。
  有效地址（物理地址）：形式地址按一定规则计算后，所得出的能直接访问主存的地址（即存储单元的编号）。
  寻址方式：从形式地址产生有效地址的方法。
Notes: 冯诺依曼型计算机的特点

## Slide 33: 4.4.1 指令的寻址方式
一、指令的寻址方式
    顺序寻址方式、跳跃寻址方式。
  顺序寻址方式
由程序计数器（PC）来给出下一条指令地址

## Slide 34
  2. 跳跃寻址方式
下一条指令地址由本条指令给出
Notes: JMP

## Slide 35
  补充：跳跃寻址方式中，转移地址形成的三种方式
    直接（绝对）：转移地址=形式地址
    相对：转移地址=（PC）+形式地址
    间接：转移地址=（形式地址）
Notes: （）代表取内容

## Slide 36: 4.4.2 操作数基本寻址方式
  在指令执行过程中，操作数的来源一般有三个：①由指令中的地址码部分直接给出操作数，虽然简便快捷，但是操作数是固定不变的；②将操作数存放在 CPU 内的通用数据寄存器中，这样可以很快获取操作数，但是可以存储的操作数的数量有限；③更一般化的方式是将操作数存放在内存的数据区中。而对于内存寻址，既可以在指令中直接给出操作数的实际访存地址(称为有效地址)，也可以在指令的地址字段给出所谓的形式地址，在指令执行时，将形式地址依据某种方式变换为有效地址再取操作数。
  形成操作数有效地址的方法，称为寻址方式。

## Slide 37: 4.4.2 操作数基本寻址方式

## Slide 38: 4.4.2 操作数基本寻址方式
1、隐含寻址
在指令中不明显的给出而是隐含着操作数的地址。
  如累加寄存器AC 对单地址指令格式来说是隐含地址

## Slide 39: 4.4.2 操作数基本寻址方式
2、立即寻址
立即寻址是一种特殊的寻址方式，指令中在操作码字段后面的部分不是通常意义上的操作数地址，而是操作数本身，也就是说数据就包含在指令中，只要取出指令，就取出了可以立即使用的操作数，因此，这样的操作数被称为立即数。
指令格式：操作码OP 操作数D

## Slide 40: 4.4.2 操作数基本寻址方式
3、直接寻址
指令中地址码字段给出的地址A就是操作数的有效地址EA(Effective Address)，即EA＝A。
  直接寻址的表达式为D=（A）

## Slide 41: 4.4.2 操作数基本寻址方式
4、间接寻址
间接寻址意味着指令的地址码部分给出的地址A不是操作数的地址，而是存放操作数地址的主存单元的地址，简称操作数地址的地址。操作数的有效地址的计算公式为：EA＝(A)

## Slide 42: 4.4.2 操作数基本寻址方式
  5、寄存器寻址
  在指令的地址码部分给出CPU内某一通用寄存器的编号，指令的操作数存放在相应的寄存器中，即EA=Ri
  优点：
  (1)由于寄存器在CPU的内部，指令在执行时从寄存器中取操作数比访问主存要快得多；
  (2)由于寄存器的数量较少，因此寄存器编号所占位数也较少，从而可以有效减少指令的地址码字段的长度。

## Slide 43: 4.4.2 操作数基本寻址方式
6、寄存器间接寻址
为了克服间接寻址中多次访存的缺点，可采用寄存器间接寻址，即将操作数放在主存储器中，而操作数的地址放在某一通用寄存器中，然后在指令的地址码部分给出该通用寄存器的编号，这时有EA=(Ri)
这种寻址方式的指令较短，并且在取指后只需一次访存便可得到操作数，因此指令执行速度较前述的间接寻址方式要快，也是目前在计算机中使用较为广泛的一种寻址方式。

## Slide 44: 4.4.2 操作数基本寻址方式
  7. 偏移寻址
    一种混合的寻址方式——直接寻址与寄存器间接寻址的结合。有效地址计算公式：
    EA=A+(R)
    A：形式地址（偏移量）；R：某个专用寄存器。
    常用的三种偏移寻址：
      相对寻址，
      基址寻址，
      变址寻址。

## Slide 45: 4.4.2 操作数基本寻址方式
  偏移寻址：相对寻址
  由程序计数器PC提供基准地址，而指令的地址码部分给出相对的位移量D，两者相加后作为操作数的有效地址，即：EA＝(PC)＋D。

## Slide 46: 4.4.2 操作数基本寻址方式
  偏移寻址：基址寻址
  被引用的专用寄存器含有一个存储器地址，地址字段含有一个相对于该地
  址的偏移量(通常是无符号整数)。
  基址寄存器的位数可以设置得很长，从而可以在较大的存储空间中寻址。

## Slide 47: 4.4.2 操作数基本寻址方式
偏移寻址：变址寻址
变址寻址就是将指令的地址码部分给出的基准地址A与CPU内某特定的变址寄存器Rx中的内容相加，以形成操作数的有效地址。

## Slide 48: 4.4.2 操作数基本寻址方式
  段寻址：将主存空间划分为若干段，每段均有一起始地址，称为该段的段地址。则主存中任一单元地址
  E=段地址+D
  D：该单元与所在段起始地址的偏移量
48
图示为8086的主存物理地址形成示意图。
D=逻辑地址，段地址=（段寄存器）
在形成20位物理地址时，段寄存器中的16位数会自动左移4位，然后与16位偏移量相加，即可形成所需的内存地址。

## Slide 49: 4.4.2 操作数基本寻址方式
堆栈寻址：
分寄存器堆栈、存储器堆栈 以先进后出原理存储数据。不论是寄存器堆栈，还是存储器堆栈，数据的存取都与栈顶地址打交通，为此需要一个隐式或显式的堆栈指示器(寄存器)。数据进栈时使用 PUSH 指令，将数据压入栈顶地址，堆栈指示器减 1；数据退栈时，使用 POP 指令，数据从栈顶地址弹出，堆栈指示器加 1。

## Slide 50: 4.4.2 操作数基本寻址方式
寻址方式对比：

## Slide 51: 4.4.3 寻址方式举例
  Pentium的寻址方式
    pentium的外部地址总线宽度是36位，亦支持32位物理地址空间。
    两种获取物理地址的方式：
      在实地址模式下，将段名所指定的段寄存器内容（16位）左移4位，低4位补全0,得到20位段基地址，再加上16位段内偏移，即得20位物理地址。
      在保护模式下，32位段基地址加上段内偏移得到32位线性地址。由存储管理部件将其转换成32位的物理地址。
Notes: Pentium主要采用段寻址

## Slide 52: 4.4.3 寻址方式举例
Pentium的寻址方式
段基地址
EA

## Slide 53: 4.4.3 寻址方式举例
序号 | 寻址方式名称 | 有效地址EA算法 | 说明
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） | 立即寻址 寄存器寻址 直接寻址 基址寻址 基址+偏移量 比例变址+偏移量 基址+变址+偏移量 基址+比例变址+偏移量 相对寻址 | 操作数=A EA=R EA=A EA=(B) EA=(B)+A EA=(I) ×S+A EA= (B)+(I)+A EA=(B)+(I) ×S+A 指令地址=（PC）+A | 操作数A在指令中 操作数在某寄存器中 A在指令中 B为基址寄存器 I为变址寄存器 PC为程序计数器
Pentium的寻址方式（9种）

## Slide 54: 4.4.3 寻址方式举例
[例4] 一种二地址RS型指令的结构如下：
其中I为间接寻址标志位，X为寻址模式字段，D为偏移量字段。通过I，X，D的组合，可构成如下寻址方式。
请写出这6种寻址方式的名称。

## Slide 55: 4.4.3 寻址方式举例
[例4] 一种二地址RS型指令的结构如下：
其中I为间接寻址标志位，X为寻址模式字段，D为偏移量字段。通过I，X，D的组合，可构成如下寻址方式。
请写出这6种寻址方式的名称。
(1)直接寻址
(2)相对寻址
(3)变址寻址
(4)寄存器间接寻址
(5)间接寻址
(6)基址寻址

## Slide 56: 4.5 典型指令
4.5.1 指令的分类 4.5.2 基本指令系统的操作 4.5.3 精简指令系统RISC

## Slide 57: 4.5.1 指令的分类
一、指令的分类
  不同机器的指令系统各不相同，四大类：数据处理、数据存储、数据传送、程序控制
  更具体，一个较完善的指令系统应包括如下几类指令：数据传送类指令、算术运算类指令、逻辑运算类指令、程序控制类指令、输入输出类指令、字符串类指令、系统控制类指令等。

## Slide 58: 4.5.1 指令的分类
  1. 数据传送类指令（主要用来实现主存和寄存器之间，或寄存器和寄存器之间的数据传送。）
    一般传送指令： MOV AX，BX
    数据交换指令： XCHG
    堆栈操作指令： PUSH，POP
    2. 运算类指令
    算术运算指令： 加、减、乘、除以及加1、减1、比较
  (主要用于定点或浮点的算术运算，大型机中有向量运算指令，直接对整个向量或矩阵进行求和、求积运算。)
    逻辑运算指令： 主要用于无符号数的位操作、代码的转换、判断及运算。
    移位指令

## Slide 59: 4.5.1 指令的分类
  3. 程序控制类指令
    程序控制类指令用于控制程序的执行方向，并使程序具有测试、分析与判断的能力。
  包括条件转移指令、无条件转移指令、转子程序指令、返回主程序指令、中断返回指令等。
  条件转移指令：执行程序时，有时机器执行到某条指令时，出现了几种不同结果，这时机器必须执行一条转移指令，根据不同结果进行转移，从而改变程序原来执行的顺序。这种转移指令称为条件转移指令。
  转移条件有进位标志(C)、结果为零标志(Z)、结果为负标志(N)、结果溢出标志(V)和结果奇偶标志(P)等。

## Slide 60: 4.5.1 指令的分类
  4.输入输出类指令
  主要用来启动外围设备，检查测试外围设备的工作状态，并实现外部设备和CPU之间，或外围设备与外围设备之间的信息传送。
  5. 字符串处理指令
  是一种非数值处理指令，一般包括字符串传送、字符串转换（把一种编码的字符串转换成另一种编码的字符串）、字符串替换（把某一字符串用另一字符串替换）等。
  这类指令在文字编辑中对大量字符串进行处理。

## Slide 61: 4.5.1 指令的分类
  6. 特权指令
  指具有特殊权限的指令。这类指令只用于操作系统或其它系统软件，一般不直接提供给用户使用。 在多用户、多任务的计算机系统中特权指令必不可少。
  主要用于系统资源的分配和管理。
  7. 其它指令
  除以上各类指令外，还有状态寄存器置位、复位指令、测试指令、暂停指令，空操作指令，以及其它一些系统控制用的特殊指令。

## Slide 62: 4.5.2 复杂指令系统CISC
  CISC 的指令系统一般多达二三百条，如 VAX11/780 计算机有 303 条指令，18 种寻址方式。Pentium 机也有 191 条指令，9 种寻址方式。
  20%和80%规律：CISC中大约有20%的指令使用频率高，占据了80%的处理机时间，而有80%的不常用指令只占用处理机的20%时间。
  VLSI技术发展的要求
    VLSI工艺要求规整性，而大量复杂指令控制逻辑极其不规整，给VLSI工艺造成了很大的困难。
    现在用微程序实现复杂指令与用简单指令组成的子程序相比，没有多大的区别。因为现在控制存储器和主存的速度差缩小。
  复杂指令集系统（ CISC ）中，通过增强指令系统的功能，简化了软件，增加了硬件的复杂程度。然而指令复杂了，指令的执行时间必然加长，从而使整个系统的执行时间反而增加，因而在计算机体系结构设计中，软硬件的功能分配必须恰当。

## Slide 63: 4.5.3 精简指令系统RISC
  RISC 指令系统的最大特点是：①选取使用频率最高的一些简单指令，指令条数少（一般<100种）；②指令长度固定，指令格式种类少，寻址方式种类少；③只有取数/存数指令访问存储器，其余指令的操作都在寄存器之间进行。
  其它特点
    简单而统一格式的指令译码；
    大部分指令可以单周期执行
    只有LOAD/STORE可以访问存储器
    简单的寻址方式
    采用延迟转移技术
    采用LOAD延迟技术
    三地址指令格式
    较多的寄存器
    对称的指令格式
  典型RISC案例：p138表4.13
返回

## Slide 64: 4.6 ARM汇编语言
  汇编语言是计算机机器语言（二进制指令代码）进行符号化的一种表示方法，每一个基本汇编语句对应一条机器指令。 表4.15列出了嵌入式处理机ARM的汇编语言。其中操作数使用16个寄存器（r0 , r1～r12 , sp , Ir , pc）,230个存储字（字节编址，连续的字的地址间相差4）。
返回
（Note）
ARM汇编指令表见课本p141表4.15

## Slide 65: 4.6 ARM汇编语言
  在进行汇编语言程序设计时，可直接使用英文单词或其缩写表示指令，使用标识表示数据或地址，从而有效地避免了记忆二进制的指令代码。 不用由程序设计人员对指令和数据分配内存地址，直接调用操作系统的某些程序段完成输入输出。 用编辑程序建立好的汇编语言源程序，需要经过系统软件中的“汇编器”翻译为机器语言程序之后，才能交付给计算机硬件系统去执行。
返回

## Slide 66: 4.6 ARM汇编语言
  例题：将 ARM 汇编语言翻译成机器语言。已知 5 条 ARM 指令格式译码见表 4.16所示。
  设 r3 寄存器中保存数组 A 的基地址，h 放在寄存器 r2 中。C 语言程序语句
  A[30]=h+A[30]
  可编译成如下 3 条汇编语言指令：
  LDR r5,[r3,#120] ；寄存器 r5 中获得 A[30]
  ADD r5,r2,r5 ；寄存器 r5 中获得 h+A[30]
  STR r5,[r3,#120] ；将 h+A[30]存入到 A[30]
  请问这 3 条汇编语言指令的机器语言是什么？
返回
Notes: 120=30*4，因为ARM按字节编制

## Slide 67: 4.6 ARM汇编语言
  解： 参考表4.16即可将ARM汇编指令翻译成机器码
  LDR 指令在第 3 字段(opcode)用操作码 24 确定。基值寄存器 3 指定在第 4 字段(Rn)，目的寄存器 5 指定在第 6 字段(Rd)，选择 A[30](120=30×4)的 offset 字段放在最后一个字段(offset 12)。
  ADD 指令在第 4 字段(opcode)用操作码 4 确定。3 个寄存器操作(2、5 和 5)分别被指定在第 6、7、8 字段。
  STR 指令在第 3 字段用操作码 25 确定，其余部分与 LDR 指令相同。
返回
  LDR r5,[r3,#120] ；
  ADD r5,r2,r5 ；
  STR r5,[r3,#120]
Notes: 120=30*4，因为ARM按字节编制

## Slide 68: 本 章 小 结
一台计算机中所有机器指令的集合，称为这台计算机的指令系统（亦称指令集架构ISC）。
指令系统是表征一台计算机性能的重要因素，它的格式与功能不仅直接影响到机器的硬件结构，而且也影响到系统软件。指令格式是指令字用二进制代码表示的结构形式，通常由操作码字段和地址码字段组成。
返回

## Slide 69: 本 章 小 结
操作码字段表征指令的操作特性与功能，而地址码字段指示操作数的地址。目前多采用二地址、单地址、零地址混合方式的指令格式。指令字长度分为：单字长、半字长、双字长三种形式。
返回

## Slide 70: 本 章 小 结
形成指令地址的方式，称为指令寻址方式。有顺序寻址和跳跃寻址两种，由指令计数器来跟踪。形成操作数地址的方式，称为数据寻址方式。操作数可放在专用寄存器、通用寄存器、内存和指令中。数据寻址方式有隐含寻址、立即寻址、直接寻址、间接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、相对寻址、基值寻址、变址寻址、块寻址、段寻址等多种。按操作数的物理位置不同，有RR型和RS型。前者比后者执行的速度快。
返回

## Slide 71: 本 章 小 结
不同机器有不同的指令系统。一个较完善的指令系统应当包含数据传送类指令、算术运算类指令、逻辑运算类指令、程序控制类指令、I/O类指令、字符串类指令、系统控制类指令。RISC指令系统是目前计算机发展的主流，也是CISC指令系统的改进，它的最大特点是：①指令条数少；②指令长度固定，指令格式和寻址方式种类少；③只有取数/存数指令访问存储器，其余指令的操作均在寄存器之间进行。
返回